## Slide 1
유스 케이스
김병민
김수연
손병수
이예은

## Slide 2
게임 방식 개선
기존 방식
변경된 방식
기존의 숫자를 이용하는 방식이 아닌 LED 색을 이용한 게임으로, 64개의 버튼 중 랜덤으로 위치한 지뢰 1개를 찾아 낸다.
버튼을 누르면 지뢰로부터의 거리에 따라 빨강, 주황, 노랑, 초록색이 표시된다.
지뢰를 찾아내면 성공, 제한 시간이 초과하거나 제한된 횟수 안에 찾아내지 못하면 실패한다.
숫자(1~8)와 깃발을 9가지의 색깔에 매칭한다.
색에 해당하는 숫자를 직관적으로 떠올리기 어렵고, 보드에 다양한 색이 나타나 시각적으로 복잡함.

## Slide 3
게임 방식 개선
지뢰 위치
1~2
3~4
5~6
7이상
거리
버튼색

## Slide 4
유스 케이스 - 플레이어
유스 케이스 이름 | 설명
전원 버튼 작동 | 플레이어는 전원 버튼을 눌러 기기를 켠다.
게임 시작 | 플레이어는 게임을 시작한다.
게임 설정 | 플레이어는 게임 설정을 바꾼다.
모드 선택 | 플레이어는 원하는 모드(보통 or 어려움)를 선택한다.
버튼 클릭 | 플레이어는 게임보드의 버튼 중 한 칸을 누른다.
지뢰 찾기 실패 | 플레이어가 지뢰 찾기에 실패한다.
새 게임 | 플레이어는 새로운 게임을 시작한다.
게임 종료 | 플레이어가 게임을 종료한다.

## Slide 5
유스 케이스 명세서 (1)
유스케이스명 | 전원 버튼 작동
개요 | 플레이어는 전원 버튼을 눌러 기기를 켠다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 플레이어는 전원 버튼을 누른다. 2. 기기는 버튼 패드에 불빛 효과를 표시하여 전원이 켜졌음을 알린다. 3. 기기는 LCD에 splash화면을 띄운다. 4. 기기는 LCD에 게임 시작과 게임 설정 버튼을 출력한다.
후행 조건 | 
대안 흐름 | 
비기능적 요구사항 | 

## Slide 6
유스 케이스 명세서 (2)
유스케이스명 | 게임 시작
개요 | 플레이어는 게임을 시작한다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 플레이어는 LCD에서 게임 시작 버튼을 터치한다. 2. 기기는 LCD에 모드 선택 화면을 출력한다.
후행 조건 | 
대안 흐름 | 
비기능적 요구사항 | 

## Slide 7
유스 케이스 명세서 (3)
유스케이스명 | 게임 설정
개요 | 플레이어는 게임 설정을 바꾼다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 게임 시작 전에 값을 조작한다.
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 플레이어는 LCD에서 게임 설정 버튼을 터치한다. 2. 기기는 LCD에 시도 횟수 및 제한 시간 입력 화면을 출력한다. 3. 플레이어는 원하는 설정값을 입력한다.
후행 조건 | 설정값을 바탕으로 게임이 진행된다.
대안 흐름 | 
비기능적 요구사항 | 시도 횟수는 전체 버튼 개수보다 작아야 한다.

## Slide 8
유스 케이스 명세서 (4)
유스케이스명 | 모드 선택
개요 | 플레이어는 원하는 모드(보통 or 어려움)를 선택한다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 플레이어는 LCD에서 모드 선택 버튼을 터치한다. 2. 기기는 난수를 이용해 지뢰 위치를 설정한다. 3. 기기는 각 버튼마다 지뢰가 있는 버튼까지의 거리를 계산한다. 4. 기기는 계산된 거리에 따라 각 버튼에 해당하는 색을 지정한다. 5. 기기는 LCD 화면에 게임 시작을 알리는 문구를 출력한다.
후행 조건 | 
대안 흐름 | 
비기능적 요구사항 | 성능: 버튼의 색 지정을 위한 계산이 빨라야 한다.

## Slide 9
유스 케이스 명세서 (5)
유스케이스명 | 버튼 클릭
개요 | 플레이어는 게임보드의 버튼 중 한 칸을 누른다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 플레이어는 버튼 한 칸을 누른다. 1. 보통 모드 -> 버튼을 누르면 LED가 점등된 상태를 유지한다. 2. 어려움 모드 -> 버튼을 누르면 LED가 점등된 후 곧바로 꺼진다. 2. 기기는 시도 횟수를 하나 감소하고 제한 시간을 카운트다운 한다. 3. 기기는 플레이어가 누른 버튼에 해당하는 색을 점등한다. 1. 거리가 1~2 -> 버튼에 빨간색이 들어온다. 2. 거리가 3~4 -> 버튼에 주황색이 들어온다. 3. 거리가 5~6 -> 버튼에 노란색이 들어온다. 4. 거리가 7이상 -> 버튼에 초록색이 들어온다.
후행 조건 | 
대안 흐름 | 3-1 누른 버튼이 지뢰일 경우 1. 기기는 버튼패드의 불빛 효과로 승리를 알린다. 2. 기기는 LCD에 승리 알림, 게임 결과, 새 게임 및 종료 버튼을 출력한다.
비기능적 요구사항 | 성능: 버튼을 눌렀을 때 응답이 빨라야 한다.

## Slide 10
유스 케이스 명세서 (6)
유스케이스명 | 지뢰 찾기 실패
개요 | 플레이어가 지뢰 찾기에 실패한다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 시도횟수가 0이 된다. or 제한 시간이 0이 된다.
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 기기는 지뢰가 있던 버튼에 빨강, 주황, 노랑, 초록을 번갈아 점등하여 지뢰 위치를 표시한다. 2. 기기는 LCD 화면에 패배 알림, 게임 결과, 새 게임 및 종료 버튼을 출력한다.
후행 조건 | 
대안 흐름 | 
비기능적 요구사항 | 플레이어가 진행한 게임의 보드 상태가 유지돼야 한다.

## Slide 11
유스 케이스 명세서 (7)
유스케이스명 | 새 게임
개요 | 플레이어는 새로운 게임을 시작한다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 플레이어는 LCD에서 새 게임 버튼을 터치한다. 2. 기기는 게임 변수들과 게임 보드를 초기화 한다.
후행 조건 | LCD는 게임 시작 및 게임 설정 화면으로 돌아간다.
대안 흐름 | 
비기능적 요구사항 | 

## Slide 12
유스 케이스 명세서 (8)
유스케이스명 | 게임 종료
개요 | 플레이어는 게임을 종료한다.
관련 액터 | 플레이어
선행 조건 | 
이벤트 흐름 | 기본 흐름: 1. 플레이어는 LCD에서 종료 버튼을 터치한다. 2. 기기는 LCD에 종료 화면을 출력한다. 3. 기기는 게임 보드의 전원 공급을 차단한다.
후행 조건 | 
대안 흐름 | 
비기능적 요구사항 | 

## Slide 13
GUI 초안
[ 게임 시작 ]
지뢰찾기
[ 게임 설정 ]
보통
[ 모드 선택 ]
어려움
[ 게임 설정 ]
시도 횟수
0
제한 시간
저 장
[ 지뢰 찾기 성공 ! ]
새 게임
게임종료
시도 횟수
걸린 시간
00
00:00
00:00
[ 펑 ! ]
새 게임
게임종료
지뢰를 찾지 못해 터졌습니다.